## Slide 1: Lab.1 - Osciloscopio y circuito oscilador.
Josué Meneses Díaz
20-03-2024

## Slide 2: Objetivos
Probar el correcto funcionamiento del equipamiento de laboratorio mediante el uso del multímetro y osciloscopio.
Utilizar distintas conﬁguraciones del osciloscopio como: rangos vertical y horizontal, triggers y ajuste a tierra.
Implementar sobre un Protoboard un circuito de pruebas desde un diseño esquemático.
Utilizar un osciloscopio digital para caracterizar señales digitales
Construir un oscilador digital y medir sus parámetros utilizando un osciloscopio

## Slide 3: Teoria

## Slide 4: Niveles Lógicos – Tipos de Lógica
Alto
  1 (uno lógico)
  Verdadero
  +5V (+3.3V)
  Alto o HIGH
Bajo
  0 (cero lógico)
  Falso
  GND
  Bajo o LOW
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.
Notes: Naturaleza binaria de los sistemas
  1 y 0

## Slide 5: Niveles Lógicos – Pulsos reales
Pulso lógico no ideal
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.
Notes: - TTL: 2V alto y 0.8V bajo

## Slide 6: Niveles Lógicos
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.
Notes: - TTL: 2.2V alto y 0.8V bajo

## Slide 7: Señal Digital
Señal Digital: Señal de tipo discreta, variante en el tiempo, compuesta por una serie de pulsos lógicos (cambios entre 0 y 1) utilizadas en circuitos digitales.
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.
Notes: Periódicas conocidas como reloj

## Slide 8: Señal Digital – Duty Cycle (ciclo de trabajo)
Duty Cycle: que es el cociente entre el ancho del impulso () y el período () y puede expresarse como un porcentaje.
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.
Duty Cycle

## Slide 9: Señal Digital – Duty Cycle (ciclo de trabajo)
Ejercicio: Encontrar de la señal a) El periodo b) La frecuencia c) el duty cycle.
Duty Cycle
Notes: F = 100 hz
Duty cycle = 10%

## Slide 10: Instrumentos

## Slide 11: Osciloscopio digital
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.

## Slide 12: Osciloscopio Digital - Partes
Control vertical
Control Horizontal
Trigger
Acoplamiento
  AC
  DC
  GND
Sonda
  Atenuación x1
  Atenuación x10
Floyd, Thomas L. Fundamentos de Sistemas digitales. Prentice Hall, 2006.

## Slide 13: Osciloscopio Digital – Esquema interno
Control vertical
Control Horizontal
Trigger
Acoplamiento
  AC
  DC
  GND
Sonda
  Atenuación x1
  Atenuación x10
Buchla, David, Douglas A. Joksch, y Thomas L. Floyd. Experiments in Digital Fundamentals. 11.a ed. Pearson, 2015.

## Slide 14: Señal de trigger
Scherz, Paul, y Simon Monk. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill Education, 2016.

## Slide 15: Revisar Datasheet del Osciloscopio
Descargar manual de usuario del equipo
TDS1000B and TDS2000B Series Digital Storage Oscilloscopes User Manual - Tektronix & Inc.
Revisar:
  Normas de funcionamiento
  Functional Check
  Manual Probe Compensation
  Probe Attenuation Setting

## Slide 16: Protoboard - Uso
GND
Vcc
Conectadas
NO Conectadas
Recomendación
Revisar continuidad del Protoboard utilizando Multitester.
Notes: Protoboard o placa de prototipado

## Slide 17: Protoboard – Conexiones permitidas
No utilizar cables largos sobre el Protoboard
  Solo salida de Vcc/GND
  Problemas al buscar fallas
Mantener colores en las conexiones
Figura. Izquierda. Montajes que tenemos que evitar. Derecha. Correcta conexión en un protoboard . Foro Arduino
Notes: Izquierda problemas:
  Colores utilizados
  Es difícil encontrar problemas de conexión o corto al debug

## Slide 18: Protoboard – Conexiones permitidas
Utilizar los colores de acorde a las conexiones realizadas.
  No al azar.
No pasar sobre los CI con el cableado
Figura. Ejemplos de conexiones correctas e incorrectas sobre un Protoboard.

## Slide 19: Recomendación – Uso de Fritzing
Página oficial
Ejemplo de circuito
Notes: Ver ejemplo de Fritzing

## Slide 20: Referencias
Mano, M. M. (2003). Diseño Digital. Pearson Educación.
Floyd, T. L. (2006). Fundamentos de Sistemas Digitales. Prentice Hall.
Physics, Udel. «PHYS345 Laboratory: State Counters from Integrated Circuits». Accedido 30 de marzo de 2022. https://www.physics.udel.edu/~watson/phys345/Fall1998/lab/counter-ic.html.
Fritzing. «Fritzing, Official Page». Accedido 30 de marzo de 2022. http://fritzing.org/.
Forum. «Good Quality Breadboards? - Using Arduino / General Electronics». Arduino Forum, 1 de agosto de 2018. https://forum.arduino.cc/t/good-quality-breadboards/539538.
Scherz, Paul, y Simon Monk. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill Education, 2016.

## Slide 21: Próxima clase: Sistemas numéricos Lab.2 Conversión binaria a BCD - D7S